## Slide 1
2019/01/02
10:00:00
2019/01/02
10:01:00
2019/01/02
10:02:00
2019/01/02
10:03:00
Observation window
Time
serial_number | memory | rankid | bankid | row | col | collect_time | manufacturer | vendor
server_6227 | 16 | 1 | 9 | 125145 | 520 | 2019/1/2 10:01:11 | 2 | 0
server_6227 | 16 | 1 | 9 | 125145 | 520 | 2019/1/2 10:01:24 | 2 | 0

## Slide 2
IMC 2
IMC 3
CPU 1
DIMM 0
DIMM 0
DIMM 0
DIMM 1
DIMM 1
DIMM 1
DIMM 1
DIMM 1
DIMM 1
DIMM 0
DIMM 0
DIMM 0
Channel 0
Channel 1
Channel 2
Channel 0
Channel 1
Channel 2
IMC 0
IMC 1
CPU 0
DIMM 0
DIMM 0
DIMM 0
DIMM 1
DIMM 1
DIMM 1
DIMM 1
DIMM 1
DIMM 1
DIMM 0
DIMM 0
DIMM 0
Channel 0
Channel 1
Channel 2
Channel 0
Channel 1
Channel 2
bank 0
bank 1
bank 14
bank 15
…
bank 0
bank 1
bank 14
bank 15
…
rank 0
rank 1

## Slide 3
Recall Model
Possible Fault Samples
Memory Address Log
MCE Log
Kernel Log
Stage 1(Recall Stage):
利用召回模型，依据机器指定窗口上的信息与历史日志信息，判断该机器在窗口上未来7天是否有发生故障的可能。
Stage 2(Prediction Stage):
对于被召回模型召回的机器，进一步利用回归模型，判断机器在给定的观测窗口上，未来发生故障的具体时间。若具体时间小于给定阈值，则判断该机器未来7天会发生故障。
Serial Number | Fault Time
serial_number 19216 | 2019-07-02 14:54:00
serial_number 21993 | 2019-07-22 05:14:20
… | …
serial_number 20304 | 2019-07-12 10:22:40
Stream Feature Engineering
Stage 0(Feature Engineering Stage): 实时抽取日志的频次统计特征与原理性特征，组成训练/测试数据。
Fault Time Prediction

## Slide 4
Month 1 | Month 2 | Month 3 | Month 4 | Month 5 | Month 6 | Month 7
Stage 1: Recall Model Training
Training Data
Validation Data
Not Used Data
Prediction Data
Month 1 | Month 2 | Month 3 | Month 4 | Month 5 | Month 6 | Month 7
XGBoost Classification Model 0
XGBoost Classification Model N
…
Step 1: 训练XGBoost分类模型(使用AUC作为早停标准)
Step 3: 通过遍历预先给定的阈值threshold，计算两个指标：
Validation日志样本上的F1指标
预测为1的样本对应的机器ID中属于该月故障机器的召回率
取二者的算术平均数作为阈值选取的决策依据。
Step 2: 使用训练好的模型预测Validation的每一条日志样本未来7天发生故障的概率
Validation Probability Array
训练好的多路召回模型
The best threshold
Step 4: 将多路召回模型应用到未来每一个月上去，对于每一个月每时刻的样本而言，只有被多路召回模型预测的概率大于指定阈值的样本才进行故障时间的预测。

## Slide 5
Month 1 | Month 2 | Month 3 | Month 4 | Month 5
Stage 1: Recall Model Training
Training Data
Validation Data
Not Used Data
Prediction Data
XGBoost Classification Model 0
XGBoost Classification Model N
…
Validation Probability Array
训练好的多路召回模型
The best threshold

## Slide 6
Month 1 | Month 2 | Month 3 | Month 4 | Month 5 | Month 6 | Month 7(1)
Training process:
Training Data
Validation Data
Not Used Data
Prediction Data
Month 1 | Month 2 | Month 3 | Month 4 | Month 5 | Month 6 | Month 7(2)
Month 1 | Month 2 | Month 3 | Month 4 | Month 5 | Month 6 | Month 7(3)
Month 1 | Month 2 | Month 3 | Month 4 | Month 5 | Month 6 | Month 7(4)
Model Prediction Results
Month 7
Weighted Final Prediction
Result
XGBoost Regression Model 0
XGBoost Regression Model N
…

## Slide 7
Stage 2: Fault Time Prediction Model Training
Training Data
Validation Data
Not Used Data
Prediction Data
XGBoost Classification Model 0
XGBoost Classification Model N
…
Validation Probability Array
The best recall threshold
Month 1 | Month 2 | Month 3 | Month 4 | Month 5 | Month 6 | Month 7
Month 1 | Month 2 | Month 3 | Month 4 | Month 5 | Month 6 | Month 7
Month 1 | Month 2 | Month 3 | Month 4 | Month 5 | Month 6 | Month 7
Month 1 | Month 2 | Month 3 | Month 4 | Month 5 | Month 6 | Month 7
Month 1 | Month 2 | Month 3 | Month 4 | Month 5 | Month 6 | Month 7
Stage 1: Recall Model Training
Offline
Online